## Slide 1
Цифрова схемотехніка
  Заняття 11. Аналогового-цифровий перетворювач

## Slide 2: Історія створення
Практично все створене природою – це аналогові, або неперервні в часі процеси: сонячне проміння, звуки, розмова, температура, тиск.
Головною проблемою аналогових сигналів, а практично все можна розглядати як сигнали: світлові хвилі, звукові хвилі і т. д. – є обробка цих сигналів, збереження інформації про сигнали
Паперові реєстратори, магнітні стрічки та магнітні дроти для збереження аудіо, відео та даних.
А головне – журнали. Наприклад метеодані – ходили люди, записували дані, складали їх в архіви.
Частота записів, наприклад показів температури і була частота вибірок

## Slide 3: How does ADC work?
NYQUIST – SHANNON SAMPLING THEOREM
February 7, 1889 - April 4, 1976
April 30, 1916 – February 24, 2001
Claude Elwood Shannon
Harry Nyquist
BELL LABORATORIES (BELL LABS)
fNyquist = 2fmax
Теоре́ма ві́дліків На́йквіста — Ше́ннона (теорема відліків) свідчить, що якщо неперервний сигнал x(t) має спектр, обмежений частотою Fmax, то його можна однозначно і без втрат відновити за дискретними відліками, узятими з частотою fдискр=2*Fmax
Теорему відліків можна сформулювати обернено:
Для того, щоб відновити сигнал за його відліками без втрат, необхідно, щоб частота дискретизації була хоча б удвічі більшою за максимальну частоту первинного неперервного сигналу.
(!!! це база!!!)
Notes: Все розпочалось з телекомунікацій, пропускна спроможність була малою і потрібна була методика для ущільнення каналів зв’язку.
Наквіст та Шеннон. Люди, які своїми теоретичними та практичними розробками збудували міст між аналоговими та цифровими сигналами.
Теорема: Будь який сигнал (функція), який є неперервним на проміжку часу і обмежений верхньою частотою Fв, може бути дисктретизований з частотою якає є в двічі вищою за верхню і ідеально відновлений з відліків (дискретних значень).
Слід також зазначити, що і інші вчені, в першу чергу відомі математики внесли свій внесок в загальну теорію передедачі сигналів, зокрема, крім Найквіта та Шеннона говорять і про Котєльнікова та Віттакера.

## Slide 4
Математична модель складного сигналу описується рядами Фур'є: складний сигнал складається з гармонік, які по своїй сутності є синусоїдами. Проте – завжди є верхня частота сигналу.
Тому – приклади роботи АЦП будуть показані для синусоїди, але все сказане буде справедливим і для сигналів з більш складними формами
Будь-який складний сигнал можна описати (змоделювати) з множини простих сигналів. Ці прості сигнали називаються гармоніками. Чим більше гармонік, тим точніше буде відтворено, змодельований початковий сигнал.

## Slide 5: Вступ до АЦП
Що таке АЦП (Аналого-Цифровий Перетворювач)?
Аналого-цифровий перетворювач (АЦП, англ. ADC – Analog-to-Digital Converter) — це електронний пристрій або функціональний блок, який перетворює неперервний аналоговий сигнал (наприклад, напругу, температуру, звук) у цифровий код, що може оброблятися мікропроцесором, мікроконтролером або цифровою схемою.
Простими словами: АЦП дозволяє "оцифрувати" сигнали з навколишнього середовища, щоб з ними могла працювати цифрова електроніка.
Навіщо потрібен АЦП у цифрових системах?
Цифрові пристрої (комп'ютери, мікроконтролери, DSP, FPGA) не можуть напряму працювати з аналоговими сигналами. Їм потрібен цифровий сигнал — тобто представлення у вигляді нулів та одиниць.
АЦП є ключовим компонентом на шляху "від фізичного світу до цифрового". Він стоїть на вході системи, забезпечуючи "переклад" сигналу у зручну для обробки форму.

## Slide 6: Основні етапи перетворення
Дискретизація (Sampling) — Вибір значень аналогового сигналу через рівні проміжки часу.
Квантування (Quantization) — Кожне вибране значення округлюється до найближчого з кінцевого набору рівнів (залежить від розрядності АЦП).
Виникає похибка квантування, яка є незворотною😌.
Кодування (Encoding) — Кожному рівню квантування відповідає бінарний код (наприклад, 8 біт → 256 рівнів).
На цьому етапі сигнал вже подано у вигляді цифрового двійкового коду.
Notes: Тут приклад, щоб показати принцип, насправді – частота дискретизації, згідно теореми буде більшою, а відліки – ще щільнішими, тобто cигнал буде описано значно краще.
Сигнал спочатку дискретизується (беруться відліки амплітуди через однакові проміжки часу) – AIM – амплітудно-імпульсна модуляція. В подальшому ці відліки квантуються і потім вже перетворюються в число

## Slide 7: Основні параметри АЦП
Параметр | Symbol / Units | Пояснення
Розрядність (кількість біт) (Resolution, bit depth) | n, біт | Кількість біт, які використовуються для представлення одного зразка сигналу. Визначає кількість рівнів квантування: 2ⁿ. Більше біт → вища точність. 8 біт → 256 рівнів.
Частота дискретизації (Sampling rate) | f, Гц | Скільки разів за секунду АЦП знімає значення з аналогового сигналу.
Похибка квантування (Quantization error) | V або % | Максимальна різниця між реальним аналоговим значенням і його цифровим представленням. Менша при більшій розрядності.
Діапазон вхідної напруги (Input voltage range) | V | Область аналогових значень, які АЦП може коректно вимірювати. Все, що виходить за межі — буде спотворено (saturation).
Швидкість перетворення (Conversion Rate) | Sa/s | Кількість повних перетворень аналог→цифра, які АЦП може зробити за секунду. Часто співпадає з частотою дискретизації.
Точність (Accuracy) | V, % | Наскільки близьке цифрове значення до реального вхідного. Враховує похибки квантування, шум, нестабільність джерела опорної напруги тощо.
Ефективна кількість біт (ENOB) | біт | Реальна кількість біт інформації з урахуванням шумів і похибок. Може бути нижчою за номінальні 12 біт, наприклад.
Затримка перетворення (Latency) | сек або мкс | Час, який проходить між надходженням аналогового сигналу і появою цифрового результату. Важливо в реальному часі (наприклад, в аудіо).
Тип входу | Single-ended / Differential | Визначає, чи вимірюється сигнал відносно землі (single-ended), чи між двома входами (differential).

## Slide 8: Типи АЦП
Типи АЦП, котрі використовуються найбільш часто:
SAR (Successive Approximation Register ADC)
Sigma-Delta (ΣΔ ADC)
Flash (Parallel) ADC
Pipelined ADC
Dual-Slope (Integrating) ADC
Time-to-Digital Converter (TDC)
Ramp (Counting) ADC
Коментар Олега С: ми їх будемо розглядати у порядку підвищення складності. Як показує практика розглянути всі не вдасця, тому розглянемо кілька для розуміння перетворення аналового сигналу в цифровий код

## Slide 9: Flash (Parallel) ADC
Flash ADC працює найшвидше серед усіх типів АЦП, оскільки проводить усе перетворення за один такт. Він має:
2ⁿ – 1 компараторів, де n — кількість біт роздільної здатності;
Резистивний подільник напруги, що створює еталонні рівні;
Комбінаторну логіку (енкодер), яка перетворює вихід компараторів у бінарний код.
Наприклад, 3-бітна Flash ADC має 7 компараторів, кожен порівнює вхідну напругу з певним рівнем.Якщо вхідна напруга більша за рівень — компаратор видає "1".Усі "1" приходять на вхід енкодера, який формує цифрове представлення сигналу.
Переваги:
Швидкість (наносекунди).
Ідеально підходить для високочастотних сигналів.
Без затримок (немає внутрішнього такту або послідовного проходження етапів).
Недоліки:
Експоненційне зростання кількості компараторів з ростом розрядності (8 біт → 255 компараторів).
Велике споживання енергії.
Складність в реалізації при високій точності.

## Slide 10: single slope adc
Single-Slope ADC працює за методом часового вимірювання, оскільки створює лінійно зростаючу напругу (рампу) і вимірює час, за який ця напруга досягає рівня вхідного аналогового сигналу

## Slide 11: single slope adc
Переваги:
Проста реалізація
Низька вартість
Хороша лінійність за умови стабільного генератора рампи
Легко реалізується в навчальних і лабораторних системах
Недоліки:
Повільний — потрібен повний цикл рампи на кожне вимірювання
Чутливий до шумів і нестабільності тактового генератора
Точність обмежується стабільністю джерела струму або генератора рампи

## Slide 12: Dual slope ADC
Dual slope АЦП заснований на інтегруванні вхідної напруги протягом фіксованого часу, а потім деінтегруванні за допомогою еталонної напруги. Цифрове значення сигналу визначається часом деінтегрування.

## Slide 13: Dual slope ADC
Переваги:
Висока точність і стабільність
Дуже хороша відмовостійкість до шумів (особливо мережевих — 50/60 Гц)
Просте масштабування точності (довші фази → більше розрядів)
Недоліки:
Низька швидкість перетворення
Не підходить для швидкозмінних сигналів
Застосування:
Цифрові мультиметри
Прецизійні вимірювальні прилади
Індустріальні сенсориСистеми, де головне — точність, а не швидкість

## Slide 14: Tracking ADC (слідкуючий АЦП)
Tracking ADC постійно порівнює вхідну аналогову напругу з цифровим значенням, сформованим вбудованим DAC. Залежно від результату порівняння, лічильник інкрементується або декрементується, і так підтримується актуальне цифрове представлення вхідного сигналу.
Переваги:
Безперервне оновлення цифрового значення (на відміну від дискретних типів)
Добре працює для повільно змінних сигналів
Простий у реалізації — використовується базовий лічильник, DAC, компаратор
Недоліки:
Повільна реакція на швидкі зміни сигналу
Не підход
ить для сигналів з високою частотою
Чутливий до шуму можуть з’являтися коливання значення

## Slide 15: SAR ADC
АЦП із послідовним наближенням виконує пошук значення вхідної напруги біт за бітом — починаючи з найстаршого біта (MSB) до наймолодшого (LSB). На кожному кроці цифрове значення подається на вбудований ЦАП, порівнюється з вхідним сигналом, і рішення зберігається в Successive Approximation Register (SAR).
Sample and hold circuit — це аналоговий блок, що захоплює і зберігає миттєве значення вхідного сигналу на час, потрібний для перетворення в цифрову форму. Це дозволяє "заморозити" сигнал, щоб АЦП працював із фіксованим значенням, навіть якщо аналоговий сигнал змінюється.

## Slide 16: SAR ADC
SAR працює за принципом бінарного пошуку.
На нульому кроці встановлює MSB = 1, решта — 0.
Вихід ЦАП порівнюється з вхідною напругою:
Якщо In+<𝑉𝑖𝑛, біт залишається в 1,
Якщо In+>𝑉𝑖𝑛, біт обнуляється
Переходять до наступного біта, і так до LSB.
Результат — цифровий еквівалент вхідної напруги.
Переваги:
Швидкий і точний (значно швидший за інтегруючі типи)
Невелике енергоспоживання
Добре масштабується до 12–16 біт
Ідеальний компроміс між швидкістю і точністю
Недоліки:
Складніша логіка керування, ніж в інтегруючих типах
Швидкість обмежена кількістю біт (час ∝ n тактів)
Чутливий до помилок при нестабільності джерела напруги чи шумі

## Slide 17
Renesas.com